## Slide 1: Odpady naše každodenné
Mgr. Jana Nékyová
Envi-CARE GR s.r.o.

## Slide 2: Koľko vyprodukujeme odpadu?
Každý obyvateľ obce Jasenie vyprodukuje ročne 148 kg zmesového KO.

## Slide 3: Čo všetko sa v nádobách nachádza?

## Slide 4: Analýza odpadu – apríl 2021
Vzorka odpadu:
Veľkosť nádob: 110/120 l
Počet kontajnerov: 15 ks / 5 % z celkového počtu nádob
Celková hmotnosť ZKO: 175,35 kg
Priemerná hmotnosť nádoby : 11,69 kg

## Slide 5: Ako to dopadlo?
Zložka komunálneho odpadu | Hmotnosť v kg | Percentuálne
Papier a lepenka | 5,64 | 3,22
Plasty ostatné | 9,38 | 5,35
VKM | 0,70 | 0,40
Jednorázové plienky | 29,5 | 16,82
Sklo | 9,10 | 5,19
Plasty PET | 0,28 | 0,16
Obaly z kovu, kovy | 4,89 | 2,79
Zvyšky jedla | 21,92 | 12,50
Kompostovateľné BRO | 29,79 | 16,99
Textil, šatstvo | 2,00 | 1,14
Nebezpečný odpad | 1,56 | 0,89
Elektroodpad | 0,00 | 0,00
Stavebný odpad | 5,39 | 3,07
Nedotriediteľný zvyšok | 54,40 | 31,02
Drevo | 0,80 | 0,46
Spolu | 175,35 | 100,00

## Slide 6: Celoročné objemy v zmesovom KO
Zložka komunálneho odpadu | Podiel zložiek ZKO v ročnej produkcii ZKO v % | Množstvo odpadu z ročnej produkcie ZKO v t | Cena za zneškodnenie na skládke odpadov v EUR s DPH
Papier a lepenka | 3,22 | 5,38 | 582,73
Plasty ostatné | 5,35 | 8,93 | 968,21
VKM | 0,40 | 0,67 | 72,39
Jednorázové plienky | 16,82 | 28,09 | 3 043,96
Sklo | 5,19 | 8,67 | 939,25
Plasty PET | 0,16 | 0,27 | 28,96
Obaly z kovu, kovy | 2,79 | 4,66 | 504,91
Zvyšky jedla | 12,5 | 20,87 | 2 262,16
Kompostovateľné BRO | 16,99 | 28,37 | 3 074,73
Textil, šatstvo | 1,14 | 1,90 | 206,31
Nebezpečný odpad | 0,89 | 1,49 | 161,07
Elektroodpad | 0,00 | 0,00 | 0,00
Stavebný odpad | 3,07 | 5,13 | 555,59
Nedotriediteľný zvyšok | 31,02 | 51,80 | 5 613,78
Drevo | 0,46 | 0,77 | 83,25

## Slide 7: Prečo platíme za odpad dva krát?
Platíme v cene výrobku pri kúpe
Poplatok obci za komunálny odpad
Zadarmo, a získate kvalitný kompost

## Slide 8: Hierarchia v odpadovom hospodárstve

## Slide 9: Kompostovanie – predchádzanie vzniku odpadu
Kompostovaním odpadu zo záhrad a z kuchyne predchádzame vzniku odpadu. Najlepší odpad je taký, ktorý nikdy nevznikne.

## Slide 10: Čo k tomu potrebujeme?
Aby sme mohli vyrábať čierne zlato, potrebujeme k tomu niekoľko základných vecí. Čierne zlato nám nespadne z neba len tak!

## Slide 11: Výber kompostéra
Záhradný kompostér by mal sedieť do vašej záhrady.
Mal by mať správny objem. Pomôcka: 1 m2 záhrady = 1 liter objemu kompostéru.
Záhradný kompostér si viete aj jednoducho vyrobiť z drevených paliet.
- Dno kompostéra vyplňte pletivom s očkami o priemere 1 cm. Zabránite tak nasťahovaniu hlodavcov do kompostéra.

## Slide 12: Miesto pre kompostér
Nájdite na záhrade miesto, kde budete mať ku kompostéru pohodlný prístup s fúrikom plným pokosenej trávy či lístia, ale aj s nádobou s kuchynským bioodpadom.
Nech nie je blízko susedovho domu.
Odporúčame umiestniť ho v polotieni pod korunou stromov a vybaviť ho strieškou, aby do neho stále nepršalo.
- Dobrá manipulácia pri prekopávaní, spracovaní.
Kompostér by nemal byť vystavený priamemu slnečnému svetlu. Mal by mať priamy kontakt so zemou.

## Slide 13: Čo kompostovať?

## Slide 14: Čo kompostovať?
Suroviny vhodné na kompostovanie
Biologický odpad z domácnosti (rastlinného pôvodu)
Zvyšky zo spracovania ovocia a zeleniny (aj citrusy)
Tráva, lístie, seno, slama, burina
Pozberové zvyšky z pestovania
Káva, čaj, podrvené škrupiny z vajec
Piliny, hobliny, drevná štiepka – nie chemicky upravované
Papierové kuchynské utierky
Trus bylinožravých zvierat

## Slide 15: Čo kompostovať
Nevhodné suroviny na kompostovanie
Veľké množstvá varenej stravy
Zvyšky mäsa, mlieka a výrobky z neho
Uhynuté zvieratá
Nerozložiteľný odpad (sklo, plasty, textil...)
Horúci a uholný popol
Trus mäsožravých zvierat

## Slide 16: Pravidlá kompostovania
Zabezpečiť správnu veľkosť materiálu.
Kompostujme a miešajme všetky materiály.
Zabezpečiť kompostovanému materiálu dostatok vzduchu.
- Zabezpečiť správnu vlhkosť

## Slide 17: Pravidlo č. 1 – veľkosť materiálu
Pridávaný materiál je potrebné vždy upraviť do veľkosti menšej ako je palec na ruke. (Môžeme krájať, pučiť, rezať, drviť, trhať a sekať.)
Mäkké a šťavnaté materiály nemusíme zmenšovať.
Čím menšie častice, tým sa rýchlejšie skompostujú.
Tým zabezpečíme, že materiály sa rýchlejšie rozložia a kompost sa bude ľahšie prehadzovať, prekopávať.

## Slide 18: Pravidlo č. 2 – surovinová skladba
Kompostujme a miešajme všetky materiály
Základný predpoklad – miešanie
Mäkké, šťavnaté a zelené vs. tvrdé, hnedé, suché
NEVRSTVIŤ!!!
Uskladnenie tvrdých, hnedých a suchých materiálov

## Slide 19: Pravidlo č. 3 - vlhkosť
Potrebujeme dosiahnuť stav, že po stlačení kompostovaných materiálov v dlani, zostane materiál pokope.
Nedostatok vlhkosti – proces sa spomaľuje/zastavuje a kompost vysychá.
Ak je vlhkosť nadmerná – nežiaduci hnilobný proces, skysnutie – prejav zápachu.
Správnu vlhkosť kontrolujeme pri dokladaní čerstvého materiálu.
Prítomnosť dážďoviek – indikátor právnej vlhkosti.

## Slide 20: Pravidlo č. 4 - vzduch
Kyslík je základom života mikroorganizmov žijúcich v kompostéri. Preto je potrebné zabezpečiť pravidelné prúdenie vzduchu. Urobíme tak, pravidelným prekopávaním kompostu.
V zime kompost neprehadzujeme!!!

## Slide 21: Chyby pri kompostovaní
Vysušovanie kompostovaného materiálu.
Premočenie a zápach kompostovaného materiálu.
Nedostatočná teplota.
Nadmerný výskyt mušiek.

## Slide 22: Kedy je kompost hotový
Obsah kompostéra sa pôsobením rozkladných procesov zredukuje až o polovicu. Za optimálnych podmienok je možné po 8 – 10 týždňoch vyňať kompost vhodný na mulčovanie.
Po uplynutí 16 až 20 týždňov by mal dosiahnuť zrelosť – je drobivý, tmavo hnedý a vonia po lesnej pôde. Nie je vhodné používať kompost starší nad 12 mesiacov, pretože všetky užitočné látky v ňom obsiahnuté sú už rozložené.

## Slide 23: Využitie kompostu
Surový kompost aplikujeme na pôdu na jeseň.
Vyzretý kompost môžeme aplikovať kedykoľvek a k akýmkoľvek rastlinám (nie v zime).
Pri výsadbe do kvetináčov a výseve používame kompost zmiešaný so zeminou v pomere 1:1.
Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1 – 2 cm vrstva kompostu ročne, čo je 10 – 20 litrov kompostu na 1 m².
Kompost je najvhodnejšie aplikovať v menších, ale opakovaných dávkach.

## Slide 24: Veľa šťastia pri kompostovaní